Drop Tower Mesures
Mesure de la vitesse
Mesure enfoncement casque

---
Vitesse
Selon EN 397 → EN 13087-2:2012, 5.3.2.4 (156€)
 entre 60mm et 10mm avant impact
 limite d’erreur de ±1 %
 vitesse la plus basse : 2.71ms → présicion : ±0.02m/s

---
constant
Calculs garantisse la précision si :
d = 49mm±0.3mm
Δt = ±0.1ms
Monté à 22.5°C ± 0.5°C (Δd ≈ 9um)
Cela donne une précision de 0.824 %

---
Backend to chip
- Trigger()
- AreDataReady()
- GetData()
SPI ou ce que les collègue préfères ?

---
Mesure enfoncement
- Capteur de distance optique
- Sur les 4 points d’impact